## Slide 1
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Enlaces redundantes en i4a
Qué módulos cambiaron y por qué
01
Comparación: CoNexDat/i4a_project 8df7996 → feat/redundant-link-discovery 81aa146.
02
Objetivo: descubrir un vecino alternativo y recuperar conectividad sin cambiar las IP del nodo ni de sus clientes.
03
Alcance: implementación integrada hasta el 12/10/2026. La instrumentación soak del 15/10 se distingue del cambio funcional.
Fuentes: docs/comnetar-integration.md; docs/three-node-soak.md
1
Notes: Referencias: docs/comnetar-integration.md; docs/three-node-soak.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Comparación: CoNexDat/i4a_project 8df7996 → feat/redundant-link-discovery 81aa146.
Objetivo: descubrir un vecino alternativo y recuperar conectividad sin cambiar las IP del nodo ni de sus clientes.
Alcance: implementación integrada hasta el 12/10/2026. La instrumentación soak del 15/10 se distingue del cambio funcional.

## Slide 2
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
El problema que resuelve
Una segunda conexión necesita coordinación y rutas de ida y retorno
01
Un nodo contiene cinco ESP: central y cuatro radios periféricas, coordinados mediante el anillo SPI.
02
Topología buscada: Root–A, Root–B y un lateral A–B. Si cae Root–A, el recorrido esperado es A → B → Root.
03
Conservar una asociación Wi-Fi no alcanza: hay que admitir la sesión, actualizar las tablas y reconstruir el retorno hacia A.
04
La tabla mantiene un único gateway activo; la alternativa se selecciona con el protocolo de búsqueda existente.
Fuentes: docs/redundant-link-discovery.md; docs/gateway-route-recovery.md
2
Notes: Referencias: docs/redundant-link-discovery.md; docs/gateway-route-recovery.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Un nodo contiene cinco ESP: central y cuatro radios periféricas, coordinados mediante el anillo SPI.
Topología buscada: Root–A, Root–B y un lateral A–B. Si cae Root–A, el recorrido esperado es A → B → Root.
Conservar una asociación Wi-Fi no alcanza: hay que admitir la sesión, actualizar las tablas y reconstruir el retorno hacia A.
La tabla mantiene un único gateway activo; la alternativa se selecciona con el protocolo de búsqueda existente.

## Slide 3
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Mapa de módulos
Cambios funcionales y soporte necesario
01
Nuevos: discovery_manager, neighbor_manager y peer_session; offer_policy y point_to_point separan reglas verificables.
02
Modificados: node, station/device, client/server, callbacks, channel_manager y routing_hooks.
03
Ruteo y coordinación: routing, sync, shared_state y ring_share.
04
Soporte: node_ota/reset_manager, SPI/netif, configuración RSSI, telemetría y pruebas.
Fuentes: git diff --name-status 8df7996 81aa146 -- components
3
Notes: Referencias: git diff --name-status 8df7996 81aa146 -- components
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Nuevos: discovery_manager, neighbor_manager y peer_session; offer_policy y point_to_point separan reglas verificables.
Modificados: node, station/device, client/server, callbacks, channel_manager y routing_hooks.
Ruteo y coordinación: routing, sync, shared_state y ring_share.
Soporte: node_ota/reset_manager, SPI/netif, configuración RSSI, telemetría y pruebas.

## Slide 4
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Descubrimiento: una radio por vez
Nuevo discovery_manager + cambios en node y station
01
Problema: varias radios podían buscar a la vez y competir por la provisión o por el cambio AP/Station.
02
El ESP central arbitra un único turno por SPI. Propietario, sesión y secuencia impiden que mensajes viejos liberen un turno nuevo.
03
node_control concentra los cambios de modo; Station comprueba el permiso antes de escanear y antes de asociarse.
04
Espera AP de 600–700 s; búsqueda hasta 60 s y reserva central de 90 s. Un intento fallido vuelve a AP y libera el turno.
Fuentes: components/integration/discovery_manager/; components/integration/node/node.c; components/wireless/station/station.c
4
Notes: Referencias: components/integration/discovery_manager/; components/integration/node/node.c; components/wireless/station/station.c
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Problema: varias radios podían buscar a la vez y competir por la provisión o por el cambio AP/Station.
El ESP central arbitra un único turno por SPI. Propietario, sesión y secuencia impiden que mensajes viejos liberen un turno nuevo.
node_control concentra los cambios de modo; Station comprueba el permiso antes de escanear y antes de asociarse.
Espera AP de 600–700 s; búsqueda hasta 60 s y reserva central de 90 s. Un intento fallido vuelve a AP y libera el turno.

## Slide 5
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Admisión: conservar el direccionamiento
Nueva offer_policy + validación previa al ruteo
01
Problema: aceptar cualquier oferta podía reprovisionar un nodo ya configurado o admitir una relación incompatible.
02
Se compara provided_network con el bloque lógico original: la oferta redundante debe tener base mayor y prefijo mayor.
03
La regla usa la subred lógica ofrecida, no el /30 de DHCP ni la subred particular de la placa.
04
El primer enlace tiene validación propia. Restaurar el uplink admite su asignación original; rechazar una oferta no renumera el nodo.
Fuentes: components/integration/node/offer_policy.c; components/wireless/client/client.c; docs/redundant-link-discovery.md
5
Notes: Referencias: components/integration/node/offer_policy.c; components/wireless/client/client.c; docs/redundant-link-discovery.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Problema: aceptar cualquier oferta podía reprovisionar un nodo ya configurado o admitir una relación incompatible.
Se compara provided_network con el bloque lógico original: la oferta redundante debe tener base mayor y prefijo mayor.
La regla usa la subred lógica ofrecida, no el /30 de DHCP ni la subred particular de la placa.
El primer enlace tiene validación propia. Restaurar el uplink admite su asignación original; rechazar una oferta no renumera el nodo.

## Slide 6
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Evitar enlaces duplicados
Nuevo neighbor_manager + peer_session; cambios en client/server
01
Problema: A podía conectarse a B por más de una orientación, incluso mediante intentos recíprocos simultáneos.
02
Un registro central por UUID identifica al nodo completo y permite un solo enlace por par de nodos.
03
peer_session intercambia identidad y ejecuta reserva, compromiso y activación antes de entregar eventos al ruteo.
04
Tokens, revisiones y vencimientos protegen sesiones nuevas frente a liberaciones antiguas. El framing TCP reconstruye mensajes fragmentados.
Fuentes: components/integration/neighbor_manager/; components/wireless/peer_session/; components/wireless/client/; components/wireless/server/
6
Notes: Referencias: components/integration/neighbor_manager/; components/wireless/peer_session/; components/wireless/client/; components/wireless/server/
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Problema: A podía conectarse a B por más de una orientación, incluso mediante intentos recíprocos simultáneos.
Un registro central por UUID identifica al nodo completo y permite un solo enlace por par de nodos.
peer_session intercambia identidad y ejecuta reserva, compromiso y activación antes de entregar eventos al ruteo.
Tokens, revisiones y vencimientos protegen sesiones nuevas frente a liberaciones antiguas. El framing TCP reconstruye mensajes fragmentados.

## Slide 7
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Recuperar salida y retorno
Cambios en routing: peer, sibling, root y tabla
01
Al perder una interfaz se retiran sus rutas y se invalida el gateway si dependía de ella; se conservan las subredes existentes.
02
La elección compara DTR completo, evita entradas vacías como rutas por defecto y descarta pedidos que vuelven sobre sí mismos.
03
Las solicitudes se reintentan cada 30 s; Root agenda respuesta a los 10 s sin postergarla por pedidos repetidos.
04
También se inicia recuperación al perder un enlace no predeterminado en radios provisionadas con DTR > 1: permite reconstruir el retorno que Root había retirado.
Fuentes: components/routing/routing/src/forwarder/peer.c; sibling.c; root.c; routing.c; docs/correccion-transporte-vacio-20261012.md
7
Notes: Referencias: components/routing/routing/src/forwarder/peer.c; sibling.c; root.c; routing.c; docs/correccion-transporte-vacio-20261012.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Al perder una interfaz se retiran sus rutas y se invalida el gateway si dependía de ella; se conservan las subredes existentes.
La elección compara DTR completo, evita entradas vacías como rutas por defecto y descarta pedidos que vuelven sobre sí mismos.
Las solicitudes se reintentan cada 30 s; Root agenda respuesta a los 10 s sin postergarla por pedidos repetidos.
También se inicia recuperación al perder un enlace no predeterminado en radios provisionadas con DTR > 1: permite reconstruir el retorno que Root había retirado.

## Slide 8
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Que el evento de pérdida se procese
Cambios en sync, shared_state y colas de routing
01
Problema: perder una solicitud o un token podía dejar PEER_LOST en cola y conservar una salida ya inválida.
02
SYNC v2 incorpora sesión y secuencia. El central reintenta la misma circulación; un periférico no repite un callback ya completado.
03
Una cola pendiente solicita turno nuevamente. Los eventos concurrentes se separan en lotes protegidos por mutex.
04
SHARED_STATE v2 identifica tablas por sesión, secuencia y propietario. Si publicar falla, retiene el trabajo pendiente y vuelve a publicar.
Fuentes: components/routing/sync/; components/routing/shared_state/; components/routing/routing/src/routing.c; docs/correcciones-coordinacion-v2.md
8
Notes: Referencias: components/routing/sync/; components/routing/shared_state/; components/routing/routing/src/routing.c; docs/correcciones-coordinacion-v2.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Problema: perder una solicitud o un token podía dejar PEER_LOST en cola y conservar una salida ya inválida.
SYNC v2 incorpora sesión y secuencia. El central reintenta la misma circulación; un periférico no repite un callback ya completado.
Una cola pendiente solicita turno nuevamente. Los eventos concurrentes se separan en lotes protegidos por mutex.
SHARED_STATE v2 identifica tablas por sesión, secuencia y propietario. Si publicar falla, retiene el trabajo pendiente y vuelve a publicar.

## Slide 9
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Evitar desvíos durante el escaneo
Cambios en routing_hooks y device/point_to_point
01
Problema reproducido: una Station sin IP tenía máscara y subred cero; la comparación clasificaba cualquier destino como punto a punto.
02
El hook elegía una Wi-Fi aún no disponible y descartaba tráfico que debía continuar por SPI.
03
Ahora se exige máscara válida y Station con IP, sin cierre en curso. Los destinos ajenos al transporte siguen las reglas normales.
04
Sin gateway se usa una interfaz de descarte con ERR_RTE: devolver NULL permitiría el fallback de lwIP hacia SPI.
Fuentes: components/wireless/device/point_to_point.c; components/integration/routing_hooks/routing_hooks.c; docs/correccion-transporte-vacio-20261012.md
9
Notes: Referencias: components/wireless/device/point_to_point.c; components/integration/routing_hooks/routing_hooks.c; docs/correccion-transporte-vacio-20261012.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Problema reproducido: una Station sin IP tenía máscara y subred cero; la comparación clasificaba cualquier destino como punto a punto.
El hook elegía una Wi-Fi aún no disponible y descartaba tráfico que debía continuar por SPI.
Ahora se exige máscara válida y Station con IP, sin cierre en curso. Los destinos ajenos al transporte siguen las reglas normales.
Sin gateway se usa una interfaz de descarte con ERR_RTE: devolver NULL permitiría el fallback de lwIP hacia SPI.

## Slide 10
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Cambiar de modo sin dejar recursos vivos
Cambios en Wi-Fi, TCP y eventos de integración
01
Station se cancela de forma cooperativa: detiene el escaneo y espera al worker para no eliminar tareas con mutex tomados.
02
Se cierran tareas TCP y se retiran referencias de ruteo antes de destruir interfaces; se ignoran eventos tardíos durante el cierre.
03
El servidor mantiene supervisión y reintenta fallos de socket/bind/listen/select cada 2 s, hasta una solicitud explícita de cierre.
04
callbacks y channel_manager integran la sesión admitida con eventos y canales; una asociación provisional no debe incorporar rutas.
Fuentes: components/wireless/{device,station,access_point,client,server}/; components/integration/{callbacks,channel_manager}/
10
Notes: Referencias: components/wireless/{device,station,access_point,client,server}/; components/integration/{callbacks,channel_manager}/
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Station se cancela de forma cooperativa: detiene el escaneo y espera al worker para no eliminar tareas con mutex tomados.
Se cierran tareas TCP y se retiran referencias de ruteo antes de destruir interfaces; se ignoran eventos tardíos durante el cierre.
El servidor mantiene supervisión y reintenta fallos de socket/bind/listen/select cada 2 s, hasta una solicitud explícita de cierre.
callbacks y channel_manager integran la sesión admitida con eventos y canales; una asociación provisional no debe incorporar rutas.

## Slide 11
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Coordinar con arranque y OTA
Cambios en app_main, node_ota, ring_share y reset_manager
01
Problema: nuevas búsquedas y tráfico durante mantenimiento pueden competir con OTA o arrancar con versiones incompatibles.
02
La barrera de arranque espera las cinco aplicaciones listas y compatibles; app_main confirma el modo inicial cuando driver y worker están listos.
03
Durante mantenimiento se bloquean nuevas admisiones y turnos. Los callbacks SPI encolan trabajo sin esperar transmisiones de respuesta.
04
STARTUP, SYNC y SHARED_STATE v2 exigen actualización coordinada. No se cambia la tabla de particiones ni se requiere borrar NVS.
Fuentes: components/integration/node_ota/; components/routing/ring_share/; components/integration/reset_manager/; app/main/main.c
11
Notes: Referencias: components/integration/node_ota/; components/routing/ring_share/; components/integration/reset_manager/; app/main/main.c
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Problema: nuevas búsquedas y tráfico durante mantenimiento pueden competir con OTA o arrancar con versiones incompatibles.
La barrera de arranque espera las cinco aplicaciones listas y compatibles; app_main confirma el modo inicial cuando driver y worker están listos.
Durante mantenimiento se bloquean nuevas admisiones y turnos. Los callbacks SPI encolan trabajo sin esperar transmisiones de respuesta.
STARTUP, SYNC y SHARED_STATE v2 exigen actualización coordinada. No se cambia la tabla de particiones ni se requiere borrar NVS.

## Slide 12
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Soporte de radio y operación
Configuración RSSI y observabilidad
01
portal_settings, wifi_credentials y config_portal permiten persistir configuración; Station aplica el umbral RSSI por interfaz.
02
antenna_orientation_mode aporta modos especiales. El umbral ayuda a seleccionar candidatos, pero no garantiza eliminar lóbulos traseros.
03
info_manager y los diagnósticos distinguen sesión admitida de asociación Wi-Fi e informan edad de las muestras.
04
Estos cambios apoyan la configuración y la investigación; no sustituyen la admisión por UUID ni la elección de gateway.
Fuentes: components/integration/{portal_settings,wifi_credentials,config_portal,antenna_orientation_mode,info_manager}/; docs/portal-rssi-integration.md
12
Notes: Referencias: components/integration/{portal_settings,wifi_credentials,config_portal,antenna_orientation_mode,info_manager}/; docs/portal-rssi-integration.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
portal_settings, wifi_credentials y config_portal permiten persistir configuración; Station aplica el umbral RSSI por interfaz.
antenna_orientation_mode aporta modos especiales. El umbral ayuda a seleccionar candidatos, pero no garantiza eliminar lóbulos traseros.
info_manager y los diagnósticos distinguen sesión admitida de asociación Wi-Fi e informan edad de las muestras.
Estos cambios apoyan la configuración y la investigación; no sustituyen la admisión por UUID ni la elección de gateway.

## Slide 13
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Estabilidad del transporte bajo carga
Cambios complementarios en SPI y ring_link_netif
01
En recepción IP, el callback entrega el pbuf a lwIP o lo libera si se rechaza: evita retener memoria bajo saturación.
02
SPI agrega diagnóstico CRC al recibir DMA y antes de procesar para distinguir corrupción inicial de cambios posteriores.
03
CONFIG_SPI_RX_EXTRA_BUFFERS permite comparar pool base y reservas adicionales sin aumentar los ocho descriptores DMA.
04
Es una variante experimental: extra 8 consume 12.800 bytes adicionales de buffers. No demuestra corrección de CRC ni estabilidad prolongada.
Fuentes: components/internal/spi/; components/internal/ring_link_netif/; docs/manejo-buffers-spi-20261012.md; docs/gateway-route-recovery.md
13
Notes: Referencias: components/internal/spi/; components/internal/ring_link_netif/; docs/manejo-buffers-spi-20261012.md; docs/gateway-route-recovery.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
En recepción IP, el callback entrega el pbuf a lwIP o lo libera si se rechaza: evita retener memoria bajo saturación.
SPI agrega diagnóstico CRC al recibir DMA y antes de procesar para distinguir corrupción inicial de cambios posteriores.
CONFIG_SPI_RX_EXTRA_BUFFERS permite comparar pool base y reservas adicionales sin aumentar los ocho descriptores DMA.
Es una variante experimental: extra 8 consume 12.800 bytes adicionales de buffers. No demuestra corrección de CRC ni estabilidad prolongada.

## Slide 14
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Qué evidencia existe
Separar regresiones de software y resultado físico
01
Las notas registran pruebas nativas de arbitraje, admisión, ofertas, recuperación, coordinación y servidor, además de pruebas Python y builds ESP-IDF.
02
Coordinación v2 documenta ejecución posterior en RPi de las pruebas antes bloqueadas por Windows.
03
Los cortes físicos del 12/10 mostraron fallos de retorno: seleccionar Sur en la tabla local no acreditó recuperación extremo a extremo.
04
La regresión de pérdida de enlace no predeterminado pasó tras corregir peer.c; esa nota deja pendiente instalar y validar varios cortes.
Fuentes: docs/correcciones-coordinacion-v2.md; docs/correccion-transporte-vacio-20261012.md; tests/run_native_recovery_objects.py
14
Notes: Referencias: docs/correcciones-coordinacion-v2.md; docs/correccion-transporte-vacio-20261012.md; tests/run_native_recovery_objects.py
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Las notas registran pruebas nativas de arbitraje, admisión, ofertas, recuperación, coordinación y servidor, además de pruebas Python y builds ESP-IDF.
Coordinación v2 documenta ejecución posterior en RPi de las pruebas antes bloqueadas por Windows.
Los cortes físicos del 12/10 mostraron fallos de retorno: seleccionar Sur en la tabla local no acreditó recuperación extremo a extremo.
La regresión de pérdida de enlace no predeterminado pasó tras corregir peer.c; esa nota deja pendiente instalar y validar varios cortes.

## Slide 15
I4A / ARQUITECTURA Y CAMBIOS
Resultado y siguiente validación
La redundancia requiere descubrimiento, admisión y convergencia
01
Descubrir: una radio libre busca por turno, sin interrumpir enlaces admitidos.
02
Admitir: UUID y oferta lógica evitan duplicados y conservan el direccionamiento.
03
Converger: routing + sync + shared_state retiran rutas inválidas y propagan salida y retorno.
04
Validación pendiente: cortes repetidos en ambos sentidos, IP constantes, tráfico local y WAN; ensayo prolongado con capturas de todas las placas posibles.
Fuentes: docs/redundant-link-discovery.md; docs/three-node-soak.md
15
Notes: Referencias: docs/redundant-link-discovery.md; docs/three-node-soak.md
Comparación: 8df7996 → 81aa146.
Descubrir: una radio libre busca por turno, sin interrumpir enlaces admitidos.
Admitir: UUID y oferta lógica evitan duplicados y conservan el direccionamiento.
Converger: routing + sync + shared_state retiran rutas inválidas y propagan salida y retorno.
Validación pendiente: cortes repetidos en ambos sentidos, IP constantes, tráfico local y WAN; ensayo prolongado con capturas de todas las placas posibles.